## Slide 1
Jan Kučera
.NET Micro Framework Core Team

## Slide 2: Přehled dějin
2000 Smart Personal Objects Team
2002 Smart Personal Objects Technology
2004 SPOT hodinky, MSN Direct
2006 1. veřejná beta .NET MF
II/2007 — 2.0.3036.0
IX/2007 — 2.0.3036.1
II/2008 — 2.5.0.0
X/2008 — 3.0.7168.0
XI/2009 — 4.0.1681.0
VII/2010 — 4.1.2821.0
X/2011 — 4.2.0.0
Embedded World 2007 oficiální uvedení na trh
DPWS
fonty, ochrana paměti
touch, USB, SSL, FS
open source
HTTP(S), multi-touch, verze, čas buffer, watchdog, power, kolekce
big endian, lwIP/OpenSSL, diag, DPWS/4, slovník, multi-targeting
VB.NET, vzdálený update, …

## Slide 3: Architektura
Microsoft
výrobce hardware
CLR
firmware
vývojář
aplikace
Libraries
Threading
Collections
Sockets
...
CLR
Execution Engine
Type System
Garbage Collector
Interop
PAL
Timers
RAM
I/O
User Application & Libraries
HAL
Drivers
OS
Facilites
nebo
Hardware
Services
DPWS
SSL
WPF
XML
native
managed
TinyBooter
MicroBooter

## Slide 4: TinyBooter
EntryPoint
konfig? uživatel? RAM?
program?
restart
booter mode
ping
zpracování příkazů
EnterBootMode
ButtonPress
ValidCommunication
MemoryWrite
MemoryRead
CryptoStart
CryptoResult
Timeout
Launch
-
+
-
+
program
program
…
…

## Slide 5: MicroBooter
EntryPoint
uživatel?
update?
restart
pojistka
-
+
-
+
update mode
program
najdi data
ověř je
nainstaluj
smaž update
…

## Slide 6: Vzdálený update
IUpdatePackage
ProviderName
IUpdateProvider
IUpdateValidationProvider
IUpdateStorageProvider
IUpdateBackupProvider
vlastnosti & instalace
validace & autentizace
identifikace
manipulace s daty
záloha
mechanismus

## Slide 7: Vzdálený update
MFUpdate.dll
Microsoft.SPOT.Update.dll

## Slide 8: Vzdálený update
Je potřeba soubor s updatem (.nmf)
  pro firmware update generuje PK
  pro assembly update je potřeba si (zatím) poradit
Omezení pro assembly update:
  Změna v Major/Minor verzi = nová assembly
  Assembly s interop metodami stejný podpis
  Jediný podporovaný emulátorem, ale…
ID | Maj | Min | Buil | Rev | Typ | Pod | Velikost U | Velikost P
PE soubor »

## Slide 9: Vzdálený update
Nejjednodušší možný postup:
  Založit update
    MFAssemblyUpdate update = new MFAssemblyUpdate("HTTPSUpdate", updateID, version, subType, updateLen, packetLen);
  Autentizovat ji
    update.Open(null /* authenticationData */);
  Přidat pakety
    update.AddPacket(new MFUpdatePkt(0 /* packetIndex */, packet, null /* validationData */));
  Instalovat!
    update.InstallUpdate(null /* updateValidation */);

## Slide 10
Microsoft Visual Studio
Item1.cs
Toolbox
Team Explorer
Solution Explorer
Team Explorer
Item3.cs
Item2.cs
ஈ
Item1.cs
Any CPU
Debug
File Edit View Build Debug Team Data Tools Test Analyze Windows Help
text
text
text
text
text
text
text
demotime

## Slide 11: Další novinky ve verzi 4.2
Kryptografie dle PKCS #11
  RSA, AES, TripleDES, DSA, ECDiffieHellman, ECDSA, HMAC, RNG
  omezené zdroje (jedna implementace, velikost)
  rozšiřitelnost dle PKCS #11
public byte[] AesEncrypt(byte[] data, CryptoKey key)
{
using (AesCryptoServiceProvider csp = new AesCryptoServiceProvider(key))
using (ICryptoTransform encr = csp.CreateEncryptor())
return encr.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
}

## Slide 12: Další novinky ve verzi 4.2
VB.NET
  včetně ladění a knihoven
System.Text.StringBuilder (Julius Friedman)
  mscorlib.dll
Regulární výrazy (Julius Friedman)
  samostatná System.Text.RegularExpressions.dll
  Jakarta 1.5
SNTP ovladač (Valer Bocan)
  Microsoft.SPOT.Time.dll

## Slide 13: Další novinky ve verzi 4.2
System.Ftp.dll
  FTP klient i server
Jak zpřístupnit paměťovou kartu po FTP?
  foreach (var volume in VolumeInfo.GetVolumes())
  if (volume.IsFormatted)
  new FtpFilesystemListener("/" + volume.Name + "/", volume.RootDirectory).Start();
FtpListenerManager
FtpListener
FtpFileListener
FtpListener
FtpMemoryListener
FtpListener
…
FtpListener
…
FtpDefaultListener

## Slide 14
Microsoft Visual Studio
Item1.cs
Toolbox
Team Explorer
Solution Explorer
Team Explorer
Item3.cs
Item2.cs
ஈ
Item1.cs
Any CPU
Debug
File Edit View Build Debug Team Data Tools Test Analyze Windows Help
text
text
text
text
text
text
text
demotime

## Slide 15: Další novinky ve verzi 4.2
Analogové vstupy
  // Microsoft.SPOT.Hardware.dll
  AnalogInput analog = new AnalogInput
  ( Cpu.AnalogChannel.ANALOG_0, scale, offset, precisionInBits
  );
  double hodnota = analog.Read();

## Slide 16: Další novinky ve verzi 4.2
PWM výstupy
  // Microsoft.SPOT.Hardware.PWM.dll
  PWM pwm1 = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_0, frequency_Hz, dutyCycle, invert);
  PWM pwm2 = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_1, period_us, duration_us, invert);
  pwm1.Start();
  pwm1.Stop();
  PWM.Start(new [] { pwm1, pwm2 });

## Slide 17: Další novinky ve verzi 4.2
1-Wire protokol
  // Microsoft.SPOT.Hardware.OneWire.dll
  OutputPort wirePort = new OutputPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin0, false);
  OneWire wire = new OneWire(wirePort);
  ArrayList serialNumbers = wire.FindAllDevices();
  wire.ReadByte(); wire.WriteByte(b);
  wire.TouchReset();
  wire.TouchBit(bit);
  wire.TouchByte(b);

## Slide 18
Hey there! Are you ready to create something awesome?
Gadgeteer

## Slide 19: .NET Gadgeteer Mainboard
FEZ Hydra, 240 MHz
16 MB RAM, 4 MB FLASH
$ 80, open source
FEZ Spider, 72 MHz
16 MB RAM, 4.5 MB FLASH
$ 120
Nano, 200 MHz
8 MB RAM, 8 MB FLASH
£ 70

## Slide 20: .NET Gadgeteer Sockets
SHF-105-01-L-D-SM
1
2
9
10
X | 3 GPIO | I | I²C | R | LCD 1
Y | 7 GPIO | K | UART + Handhaking | G | LCD 2
A | Analog In | O | Analog Out | B | LCD 3
C | CAN | P | PWM | Z | Manufacturer Specific
D | USB Device | S | SPI |  | 
E | Ethernet | T | Touch |  | 
F | SD Card | U | UART |  | 
H | USB Host |  |  | * | DaisyLink Downstream
+3.3 V
+5 V
GND

## Slide 21: .NET Gadgeteer DaisyLink
+3.3 V | 1 | 2 | +5 V
GPIO! | 3 | 4 | GPIO
GPIO | 5 | 6 | [MS]
[MS] | 7 | 8 | [MS]
[MS] | 9 | 10 | GND
Socket *
3: sousedská linka
5: I²C hodiny
4: I²C data
downstream
upstream
Inicializace:
  Deska stáhne sousedskou linku k zemi -> RESET
  Deska linku pustí a nastaví ID modulu -> SETUP
  Modul pustí linku -> STANDBY
  Deska zjistí zda je připojen nějaký další modul -> ACTIVE
Podpora přerušení

## Slide 22
Microsoft Visual Studio
Item1.cs
Toolbox
Team Explorer
Solution Explorer
Team Explorer
Item3.cs
Item2.cs
ஈ
Item1.cs
Any CPU
Debug
File Edit View Build Debug Team Data Tools Test Analyze Windows Help
text
text
text
text
text
text
text
demotime

## Slide 23: Odkazy
http://www.netmf.com/
http://netmf.codeplex.com/
http://www.netmf.com/gadgeteer
http://gadgeteer.codeplex.com/
http://www.microframework.cz/